西南页岩气定向井MWD技术要求

定向井总体要求

1、提供满足设计的性能、尺寸需要的专用工具和专用设备，要求现场实现双套配置，提供无线随钻测量仪器相配套的各种尺寸的仪器专用短节。所有设备及工具都出具满足业主各项管理规定的相应的探伤报告、MWD 探管校验证书。

2、仪器要求：西南页岩气深井地层温度高达150℃以上，循环温度140℃左右，入井仪器必须满足高温要求，使用性能稳定可靠的MWD仪器，满足215.9mm至444.5mm井眼仪器随钻测量要求，同时需具备大井眼大排量施工要求，满足最大施工排量55-60l/s。

3、人员要求：服务人员需要熟悉仪器操作、具有3年及以上定向井作业一线经历，持有相关从业资格证书，具备良好的沟通能力，同时负责对自带设备和工具的调试、安装和操作，承担其拆装、维修和保养，使其随时处于完好状态。单井MWD服务需提供现场工程师2人及以上。

4、全井施工过程中允许一趟钻因仪器故障原因起钻，超过一趟钻仪器故障则扣罚相应费用。

5、验收内容及标准：甲方在技术服务施工完成后在现场验收项目成果，验收采用按照技术服务总结、随钻测量数据和现场技术服务确认单等资料提供情况，由公司技术负责人确认合格后双方签字确认的方式。标准参照钻井设计要求、业主方项目部的其它要求。